## Slide 1
Lake Level
Système de Surveillance du Niveau d'Eau en Temps Réel
ESP32
WiFi
Firebase
2026
Abdoul Raouf MAMA et Béryl HOUESSOU

## Slide 2
SOMMAIRE
Contenu de la présentation
01
Vue d'ensemble du projet
Objectifs et fonctionnalités principales du système de surveillance
02
Présentation des composants
ESP32, capteur ultrasonique, afficheur, LEDs et interfaces
03
Architecture électronique
Schéma complet des connexions et brochage GPIO
04
Méthodologie de calibration
Processus de calibration et calcul des seuils
05
Fonctionnement du système
Boucle de mesure et gestion des états
06
Tableau de bord web
Interface de monitoring à distance via WiFi
07
Intégration Firebase
Stockage cloud et synchronisation des données
08
Démonstration et perspectives
Scénarios de test et évolutions futures

## Slide 3
01
Vue d'ensemble
du projet
Objectifs et fonctionnalités principales du système de surveillance

## Slide 4
01 / VUE D'ENSEMBLE
Présentation du projet Lake Level
Objectif principal
Surveillance en temps réel du niveau d'eau d'un lac, réservoir ou tout autre contenant. Le système détecte automatiquement les seuils critiques et alerte les utilisateurs via des indicateurs visuels et sonores.
Contexte d'utilisation
Prévention des inondations et débordements
Gestion optimisée des ressources en eau
Monitoring industriel et agricole

## Slide 5
01 / FONCTIONNALITÉS
Fonctionnalités clés du système
Mesure précise
Capteur ultrasonique HC-SR04 pour mesures précises de 2 à 400 cm avec mise à jour toutes les 100ms
Affichage local
Écran 7 segments 4 chiffres affichant le niveau d'eau en centimètres avec gestion des décimales
Indicateurs LED
Trois LEDs tricolores (vert, jaune, rouge) pour indication visuelle immédiate de l'état du système
Alarme sonore
Buzzer piezoélectrique pour alerte sonore en cas de niveau critique avec fonctionnement non-bloquant
Calibration
Bouton poussoir pour calibration automatique et calcul dynamique des seuils de vigilance
Connectivité WiFi
ESP32 avec WiFi intégré pour monitoring distant et serveur web embarqué accessible sur le réseau local
Dashboard web
Interface responsive avec mise à jour automatique toutes les 2 secondes via JavaScript et API REST
Cloud Firebase
Stockage temps réel dans Firebase Realtime Database pour historique et analyse des données

## Slide 6
02
Présentation des
composants
ESP32, capteur ultrasonique, afficheur, LEDs et interfaces

## Slide 7
02 / MATÉRIEL
Matériel utilisé
ESP32 DevKit
Microcontrôleur avec WiFi et Bluetooth intégrés, 34 GPIO, fréquence jusqu'à 240MHz
Cœur du système
HC-SR04
Capteur ultrasonique de distance, plage 2-400cm, précision ±3mm, alimentation 5V
Mesure du niveau
Afficheur 7 segments
4 digits avec cathode commune, affichage numérique du niveau d'eau en temps réel
Affichage local
LEDs tricolores
Vert (critique), Jaune (vigilance), Rouge (normal) pour indication visuelle immédiate
Indicateurs d'état
Buzzer
Buzzer piezoélectrique 5V pour alarme sonore intermittente en cas de niveau critique
Alerte sonore
Bouton poussoir
Bouton avec résistance pull-up pour déclencher la calibration du système
Calibration

## Slide 8
02 / LOGICIEL
Bibliothèques et dépendances
SevSeg
v3.6.1
Contrôle de l'afficheur 7 segments avec multiplexage temporel pour afficher plusieurs digits
WiFi & WiFiClientSecure
Core ESP32
Connectivité réseau et communications sécurisées HTTPS pour Firebase et serveur web
FirebaseJson & FirebaseClient
v1.0.5+
Intégration Firebase pour authentification et synchronisation temps réel avec Realtime Database
Arduino Core ESP32
v2.0.14+
Framework Arduino pour ESP32 avec support GPIO, timers, et interruptions matérielles

## Slide 9
03
Architecture
électronique
Schéma complet des connexions et brochage GPIO

## Slide 10
03 / ARCHITECTURE
Brochage et connexions GPIO

## Slide 11
03 / ARCHITECTURE
Brochage et connexions GPIO
Afficheur 7 segments
Segments A-G + DP
GPIO 15, 2, 4, 16, 17, 5, 12, 13
Contrôle digits D1-D4
GPIO 23, 22, 33, 18
Type
Cathode commune
Capteur ultrasonique HC-SR04
TRIG (déclenchement)
GPIO 32
ECHO (réception)
GPIO 35
Alimentation
5V / GND
LEDs indicatrices
LED Verte (CRITIQUE)
GPIO 26
LED Jaune (VIGILANCE)
GPIO 14
LED Rouge (NORMAL)
GPIO 27
Résistances
220Ω en série
Autres composants
Bouton calibration
GPIO 25 (INPUT_PULLUP)
Buzzer alarme
GPIO 19
Total GPIO utilisés
18 pins
Configuration: Toutes les broches configurées en mode OUTPUT sauf ECHO (INPUT) et BUTTON (INPUT_PULLUP)

## Slide 12
04
Méthodologie de
calibration
Processus de calibration et calcul des seuils

## Slide 13
04 / CALIBRATION
Système de calibration automatique
Processus de calibration
1
Appui sur bouton
L'utilisateur appuie sur le bouton poussoir pour lancer la calibration
2
Mesure de référence
Le capteur mesure la distance actuelle (réservoir vide ou niveau maximal)
3
Calcul des seuils
Les trois seuils sont calculés automatiquement en pourcentage
4
Activation système
Le système passe en mode opérationnel avec les seuils configurés
Calcul des seuils
Niveau CRITIQUE
70%
critical = calibration × 0.70
Niveau VIGILANCE
50%
alert = calibration × 0.50
Niveau NORMAL
70%
normal = calibration × 0.30
Exemple: Si calibration = 100cm → Critique: 70cm, Vigilance: 50cm, Normal: 30cm

## Slide 14
05
Fonctionnement du
système
Boucle de mesure et gestion des états

## Slide 15
05 / MESURE
Logique de mesure et traitement
Boucle principale loop()
1
Rafraîchissement afficheur
sevseg.refreshDisplay() appelé en continu pour multiplexage
2
Gestion client web
handleWebClient() pour répondre aux requêtes HTTP entrantes
3
Lecture bouton
Détection appui avec anti-rebond 300ms pour calibration
4
Mesure distance
Toutes les 100ms via pulseIn() avec timeout 30ms
Calcul du niveau d'eau
Distance mesurée
distance = (duration × 0.0343) / 2
Niveau d'eau
waterLevel = calibrationDistance - distance
Pourcentage remplissage
fillPercent = (waterLevel / calibration) × 100
Affichage 7 segments
Niveau < 10cm
XX.XX (2 décimales)
Niveau < 100cm
XXX.X (1 décimale)
Niveau ≥ 100cm
XXXX (0 décimale)

## Slide 16
05 / ÉTATS
Gestion des états et indicateurs
NORMAL
Niveau bas
Condition
waterLevel ≤ 30%
LED Verte: ON
LED Jaune: OFF
LED Rouge: OFF
Buzzer: Silencieux
Niveau d'eau bas - pas d'alerte sonore
VIGILANCE
Attention
Condition
30% < waterLevel ≤ 50%
LED Verte: OFF
LED Jaune: ON
LED Rouge: OFF
Buzzer: Silencieux
Surveillance recommandée
CRITIQUE
Niveau élevé
Condition
waterLevel > 50%
LED Verte: OFF
LED Jaune: OFF
LED Rouge: ON
Buzzer: Actif (120ms)
Alarme sonore intermittente
Fonction beepNonBlocking(): Bascule l'état du buzzer toutes les 120ms sans bloquer la boucle principale

## Slide 17
06
Tableau de bord
web
Interface de monitoring à distance via WiFi

## Slide 18
06 / SERVEUR WEB
Serveur web embarqué
Architecture du serveur
WiFiServer
Serveur HTTP sur port 80, écoute des connexions entrantes
Timeout 2 secondes
Gestion des délais d'attente pour éviter les blocages
Non-bloquant
handleWebClient() intégré dans la boucle principale
Endpoints disponibles
GET
/
Page HTML du dashboard avec interface utilisateur complète
GET
/api/status
API REST retournant les données en format JSON temps réel
Structure JSON /api/status
{ "calibrated": true, "state": "NORMAL", "waterLevelCm": 75.42, "distanceCm": 24.58, "fillPercent": 75.4, "normalThresholdCm": 70.00, "alertThresholdCm": 50.00, "criticalThresholdCm": 30.00, "calibrationDistanceCm": 100.00, "criticalAlarm": true, "uptimeSec": 3600, "sinceLastMeasureSec": 0 }
Mise à jour automatique
Le dashboard JavaScript rafraîchit les données toutes les 2 secondes:
setInterval(refreshStatus, 2000);
Fetch API avec cache: 'no-store'

## Slide 19
06 / INTERFACE
Interface utilisateur du dashboard
Design moderne et responsive
Palette de couleurs
Thème clair avec variables CSS personnalisées (paper, ink, panel, card)
Responsive
Adaptation automatique pour mobile avec media queries CSS
Composants de l'interface
Pastille d'état
Indicateur coloré (ok/warn/danger) avec le statut actuel du système
Cartes d'information
Niveau d'eau (cm), taux de remplissage (%), distance capteur-surface
Seuils configurés
Affichage des valeurs de calibration et des trois seuils (bas/vigilance/critique)
Métriques système
Uptime, temps depuis dernière mesure, état de calibration et alarme

## Slide 20
07
Intégration
Firebase
Stockage cloud et synchronisation des données

## Slide 21
07 / CLOUD
Configuration Firebase Realtime Database
Authentification
UserAuth
Authentification par email/mot de passe avec Web API Key
WiFiClientSecure
Connexion HTTPS sécurisée avec setInsecure() pour tests
RealtimeDatabase
Accès à la base de données temps réel Firebase
Configuration SSL
ssl_client.setInsecure(); ssl_client.setConnectionTimeout(1000); ssl_client.setHandshakeTimeout(5);
Optimisation pour ESP32 avec mémoire limitée
Structure des données
Fréquence de mise à jour
Intervalle d'envoi
500ms
Optimisation pour éviter la surcharge réseau tout en maintenant la réactivité
FirebaseJson: Construction et sérialisation efficace des données JSON

## Slide 22
08
Démonstration
Scénarios de test

## Slide 23
08 / TESTS
Scénarios de test et validation
1
État initial
Système non calibré affichant "EN ATTENTE DE CALIBRATION" sur le dashboard web
LEDs éteintes
Buzzer off
2
Calibration
Appui sur bouton, mesure de référence et calcul automatique des trois seuils (30%, 50%, 70%)
calibrated: true
Seuils OK
3
Niveau NORMAL
Simulation niveau bas (<30%) - LED verte allumée, pas d'alarme sonore
LED Verte ON
Buzzer silencieux
4
Niveau VIGILANCE
Simulation vigilance (30-50%) - LED jaune allumée, surveillance recommandée
LED Jaune ON
Buzzer silencieux
5
Niveau CRITIQUE
Simulation niveau élevé (>50%) - LED rouge + buzzer intermittent 120ms
LED Rouge ON
Buzzer Actif
6
Validation cloud
Vérification mise à jour temps réel sur dashboard web et console Firebase
Dashboard OK
Firebase OK

## Slide 24
Conclusion et
perspectives
Système fonctionnel et robuste
Le Lake Level Monitoring System démontre une solution IoT complète pour la surveillance du niveau d'eau, combinant mesures précises, alertes multimodales et monitoring cloud.
Perspectives d'amélioration
Application mobile avec notifications push
Alimentation solaire pour autonomie
Réseau de capteurs multiples
Machine learning pour prédiction
Merci de votre attention